## Slide 1: BİR KÖMÜR ÜRETİM İŞLETMESİNDE KAR OPTİMİZASYONU
AHMET EMRE BİBER
140792022

## Slide 2
Bu çalışmanın amacı; Bir kömür üretim işletmesi olan GLİ firmasının mevcut müşterilerine talepleri karşılığında ve belli kısıtlar altında sevkiyat miktarlarını belirlemek ve kar maximizasyonu sağlamaktır.

## Slide 3
GLİ’de altı farklı noktada üretilen farklı özellik ve miktardaki kömürlerin farklı talepleri olan dört farklı tüketim noktasına dağıtım sistemi modellenmiştir. Üretilen kömürler iki adet lavvar’a ve kriblaj tesisine işlem görmek üzere gönderilirken, termik santrale direk satış amaçlı gönderilmektedir. İki adet lavvar ve kriblaj tesislerinde işlem görerek zenginleşen kömür sanayi tesisleri ve bayilere satılmaktadır. Bu durumda üretim noktalarında üretilen kömür dört ayrı noktaya (Tüketim Noktası olarak ifade edilmektedir) taşınmaktadır

## Slide 4
Çizelge 1 de birim başıma kömür taşıma karlar verilmiştir.
 | Birim Fayda (TL/ton) |  |  | 
üretim noktaları | Lavvar 1 | Lavvar 2 | Kriblaj Tesisi | Termik Santral
ÜN1 | 38.33 | 47.69 | 67.20 | 63.75
ÜN2 | 37.28 | 46.64 | 66.15 | 63.20
ÜN3 | 35.75 | 47.19 | 66.4 | 61.65
ÜN4 | 37.28 | 43.04 | 62.55 | 64.90
ÜN5 | 40.33 | 46.19 | 65.65 | 67.05
ÜN6 | 40.38 | 46.19 | 65.65 | 67.15

## Slide 5
İşletme üretim noktalarında yapılacak üretim miktarını, kendi üretim ekipmanları ve beklenen talep doğrultusunda planlayarak gerçekleştirmektedir

## Slide 6
Çizelge 2; üretim noktalarındaki üretim miktarlarını ve üretilen kömürün özelliklerinin ortalama değerlerini göstermektedir.
 |  | kömür özellikleri |  | 
Üretim Noktası | Üretim Miktarı (ton) | Kalori(Kcal) | Kükürt(%) | Kül(%)
ÜN1 | 1800000 | 3100 | 1,44 | 40
ÜN2 | 1500000 | 3050 | 1,48 | 37
ÜN3 | 900000 | 3100 | 1,65 | 38
ÜN4 | 330000 | 2500 | 1,59 | 43
ÜN5 | 500000 | 2400 | 1,65 | 38
ÜN6 | 200000 | 2400 | 1,45 | 40

## Slide 7
Üretilen kömürün gönderildiği yerlerdeki talep ve kalite ile ilgili kısıtlamalar Çizelge 3’ de verilmiştir.
Tüketim noktaları | Talep (ton/yıl) | Kalori (Kcal) | Kükürt (%)
Lavvar 1 | 2200000 | (Min) 2300 | Kısıt yok
Lavvar 2 | 1800000 | (Min) 2500 | Max 1.50
Kriblaj Tesisi | 130000 | Kısıt yok | Kısıt yok
Termik santral | 1100000 | (Min) 2350 | Kısıt yok

## Slide 8
Amaç; üretim noktalarında üretilen kömürü, satış gelirini maksimize edebilmek için tüketim noktaları arasında nasıl dağıtmak gerekmektedir?
Sistemin kısıtları
Bunlar sonucu etkileyen ya da sorun yaratan unsurlardır. Sistemdeki kısıtlar ayrı
bir eşitlik ya da eşitsizlikler olarak tanımlanırlar. Buradaki sistemin genel
yapısına bakıldığında, dört genel kısıttan bahsetmek mümkündür.
Bu kısıtlar;
i. Üretim noktalarına ilişkin üretim miktarı kısıtı
ii. Tüketim noktalarına ilişkin tüketim miktarı kısıtı
iii. Tüketim noktalarındaki kalori değer kısıtı
iv. Tüketim noktalarındaki kükürt kısıtı
Söz konusu kısıtlamalara ait eşitsizlikler aşağıdaki gibi yazılırlar.

## Slide 9
Üretim noktalarına ilişkin üretim miktarı kısıtları
X11 + X12 + X13 + X14 ≤ 1800000 ÜN1 üretim miktarı kısıtı
X21 + X22 + X23 + X24 ≤ 1500000 ÜN2 üretim miktarı kısıtı
X31 + X32 + X33 + X34 ≤ 900000 ÜN3 üretim miktarı kısıtı
X41 + X42 + X43 + X44 ≤ 330000 ÜN4 üretim miktarı kısıtı
X51 + X52 + X53 + X54 ≤ 500000 ÜN5 üretim miktarı kısıtı
X61 + X62 + X63 + X64 ≤ 200000 ÜN6 üretim miktarı kısıtı

## Slide 10
Tüketim noktalarına ilişkin tüketim miktarı kısıtları
X11 + X21 + X31 + X41 + X51 + X61 = 2200000 Lavvar1 tüketim miktarı
X12 + X22 + X32 + X42 + X52 + X62 = 1800000 Lavvar2 tüketim miktarı
X13 + X23 + X33 + X43 + X53 + X63 = 130000 Kriblaj tüketim miktarı
X14 + X24 + X34 + X44 + X54 + X64 = 1100000 Termik tüketim miktarı

## Slide 11
Kalori değerlerin sınırlandırılması,
3100X11 + 3050X21 + 3100X31 + 2500X41 + 2400X51 + 2400X61 ≥
2300(X11 + X21 + X31+ X41 + X51 + X61) Lavvar1 kalorifik değer sınırlaması
bağıntı sadeleştirildiği zaman aşağıdaki bağıntı elde edilir.
800X11+750X21+800X31+200X41+100X51+100X61 ≥ 0 Lavvar1 için sınırlama
Benzer şekilde Lavvar 2 ve Termik santral içinde kalori değer kısıtı aşağıdaki
bağıntılarla ifade edilir.
600X12 + 550X22 + 600X32 + 0X42 - 100X52 -100X62 ≥ 0 Lavvar2 için sınırlama
750X14+700X24+750X34+150X44 + 50X54 + 50X64 ≥ 0 Termik santral sınırlaması

## Slide 12
Kükürt kısıtı
Kükürt kısıtı sadece Lavvar 2 için söz konusudur. Bununla ilgili kısıt aşağıdaki
gibi gösterilir:
1.44X12 + 1.48X22 + 1.65X32 + 1.59X42 + 1.65X52 + 1.45X62 ≤ 1.5 (X12 +X22 +X32
+X42 +X52 +X62)
bağıntı sadeleştirildiği zaman aşağıdaki eşitsizlik elde edilir.
-0.06X12 – 0.028X22 + 0.15X32 + 0.09X42 + 0.15X52 -0.05X62 ≤ 0

## Slide 13
Amaç fonksiyonu;
Maks Z = 38.33 X11 +47.69 X12 +67.20 X13 + 63.75X14 +37.28X21 +46.64
X22 + 66.15X23 +63.20 X24 + 35.75X31 + 47.19X32 +66.4 X33 + 61.65X34 +
37.28X41 +43.04 X42 +62.55 X43 +64.90 X44 + 40.33X51 + 46.19X52 +
65.65X53 +67.05 X54 + 40.38X61 +46.19 X62 +65.65 X63 + 67.15X64
Problem Excel solver ile çözülmüş karı max yapan miktarlar belirlenmiştir